## Slide 1: 网络与信息安全
关键互联网基础设施安全
BGP安全
张宇 副教授
网络与信息安全实验室
哈尔滨工业大学
yuzhang@hit.edu.cn

## Slide 2: 域际路由协议历史 [RFC5773]
1984 EGP(Exterior Gateway Protocol) [Mills]
1989 NSFNET取代APARNET成为互联网骨干，需要新的EGP
1989 BGP1(Border Gateway Protocol) [Lougheed & Rekhter]
1993 ISO IDRP(Inter-domain Routing Protocol)
1995 BGP4 [Rekhter & Tony Li] 发表，当前的域际路由协议标准
2006 最新的BGP4标准 [RFC4271] (支持4字节AS号)

## Slide 3: BGP4要点
交换网络层可达性信息(NLRI, Network Layer Reachability Info)
  对于IP网络，即IP地址前缀
基于路径向量协议，支持基于策略的路由，采用累积更新模式
两台相邻路由器，互称为peer，通过TCP端口179通信
eBGP：不同自治域间BGP过程，路由器代表各自的自治域交换信息
iBGP：同一自治域内的BGP过程，路由器间同步所有域内域外信息
路径属性：Origin, AS_path, Next_hop, Local_pref, (略)
最优路径选择：Local_pref, AS_path, Origin, MED (略)
四种消息：Open, Keepalive, Update, Notification

## Slide 4: BGP中基于策略的路由框架
导入策略
import policy
决策过程
decision process
导出策略
export policy
Adj-RIB-In
未处理路由更新
Adj-RIB-Out
待发送路由更新
确定哪些路由通告应该被过滤掉，
如何添加或
更改路径属性
基于导入的路由通告，当前路由表，
以及优先级设置，
来确定最优路径
确定哪些路由可以被通告给哪些邻居，
如何添加或
更改路径属性
RIB
路由表
Route-map
Map: 条件(哪些路由) Action:动作(过滤,更改)

## Slide 5: BGP路由交换过程
AS2
AS1
AS3
a
b
1
2
g
3
4
c
d
f
e
IP前缀
10.0.0.0/24
(1)AS间路由器
建立eBGP会话
(session)
(1)AS内路由器
建立iBGP会话
(0) IP前缀起源自AS1
通过静态配置或动态Redistribution
(0)AS内运行IGP,例如IS-IS或IEGRP
h
(2)建立了新会话
依据export策略
发送路由更新
10.0.0.0/24 路径:AS1
下一跳:2 (与b相连的接口)
(2)通过eBGP会话接收更新
依据import策略和决策过程
更新路由表，下一跳不变
10.0.0.0/24 路径:AS1 下一跳:2
(4)依据export策略
通过eBGP会话发送更新
10.0.0.0/24 路径:AS2 AS1
下一跳:h (与4相连的接口)
(4)通过eBGP会话接收更新
依据import策略和决策过程
更新路由表
10.0.0.0/24 路径:AS2 AS1 下一跳:h
(3)b通过路由redistribution将BGP路由信息注入给IGP,IGP中路由器在路由表中添加10.0.0.0/24
(5)最终所有AS,所有路由器都会找到通往10.0.0.0/24的路径
(3)b通过iBGP会话发送更新给h
h更新路由表, 下一跳不变
10.0.0.0/24 路径:AS1 下一跳:2

## Slide 6: BGP路由属性(Cisco实现)
代码 | 路由属性 | 分类 | 说明
1 | ORIGIN | 公认必选 (必须支持并传递) | 起源类型，IGP=0, EGP=1, INCOMPLETE=2
2 | AS_PATH |  | eBGP时添加当前AS号, iBGP时不变
3 | NEXT HOP |  | eBGP时,为与peer同子网的本AS接口;iBGP时,不改变NEXT_HOP
5 | LOCAL_PREF | 公认自选 (必须支持,传递可选) | iBGP间交换，确定本AS内出口点
6 | Atomic Aggregate |  | 在路由聚合中有AS被丢弃掉
7 | Aggregator | 任选可传递 (若不支持,也可传递) | 执行路由聚合的路由器的AS号和IP地址
8 | Community |  | 路径标签，例如no-export, no-advertise
4 | MED (MULTI_EXIT_DISC) | 可选非传递 (若不支持,则忽略,且不传递) | 影响eBGP邻居对通往本AS的多个入口作区分
9 | ORIGINATOR ID |  | 路由发起者的RID，在路由反射器簇中防止回路
10 | Cluster List |  | 已经过路由反射器簇的列表，防止回路
13 | Cluster ID |  | 路由反射器簇的ID，防止回路
- | WIEGHT |  | Cisco专有，本地权重配置，不在路由器间交换

## Slide 7: BGP最优路径选择算法(Cisco实现)
Step | 路由属性 | 优 | 说明
1 | WEIGHT | 高 | 本地权重配置
2 | LOCAL_PREF | 高 | iBGP间交换，确定本AS内出口点
3 | Self-originated | - | 本路由器起源的路径优先
4 | AS_PATH LENGTH | 低 | 路径长度, AS_SET长度=1
5 | ORIGIN | 低 | 起源类型，IGP=0, EGP=1, INCOMPLETE=2
6 | MED | 低 | eBGP间交换，区分到达相同AS的多个出口
7 | eBGP > iBGP | - | 若为eBGP, 跳到第9步
8 | IGP Cost | 低 | 若为iBGP，挑选IGP代价最小的
9 | eBGP Oldest path | 高 | 老路径优于新路径，减小路由摆动
10 | Router ID | 低 | 用于打破僵局

## Slide 8: 策略实现 (1) 入界流量控制
公布路由是一种承诺,即会携带数据包到达对应目的
通过控制向邻居输出的路由信息，(不)告诉谁=(不)为谁提供传递服务
  对客户，通告所有路由信息
  对提供商和对等体，只通告自己及自己客户的信息
AS2
AS1
AS3
AS4
AS5
AS6
AS7
起源
AS6
AS3 AS6
AS1 AS3 AS6
AS2 AS1 AS3 AS6
?
?

## Slide 9: 策略实现 (2) 出界流量控制
为通往客户、对等、提供商的出口从高到低设定Local preference
或者，为通往客户、对等、提供商的出口从低到高设定IGP Cost
高
低
AS2
AS1
AS3
AS4
AS5
AS6
AS7
起源
AS6
AS3 AS6
AS1 AS3 AS6
AS2 AS1 AS3 AS6
AS3 AS6
AS4 AS3 AS6
最短路径优先

## Slide 10: 策略实现 (3) 影响上游入界入口
Multihoming：同时连接多个提供商以获得可靠接入
AS7希望AS2经过与AS5间的链接来访问自己
Path prepending：通过重复添加自己来降低路径优先级
AS2
AS4
AS5
AS7
起源
AS7
AS7
AS7
AS7
AS5 AS7
AS7
AS7
AS7
AS7
AS4 AS7 AS7 AS7

## Slide 11: 策略实现 (4) 影响邻居入界入口
AS7希望AS4经过链接(a-c)来访问自己
AS7在(c)发出的路由声明上配置较低MED值
AS4在路径选择时，倾向于选择MED值较低的(a)出口
AS4
AS7
起源
a
b
d
c
MED=0
MED=10

## Slide 12: 策略实现 (5) 增加前缀长度来竞争流量
AS2
AS4
AS5
AS7
声明
AS7
AS7
AS7
AS7
AS7
AS4 AS7 AS7 AS7
10.0.0.0/23
IP路由采用最长前缀匹配(Longest Prefix Match)
AS4希望AS2到AS7的流量经过自己
通过将一个前缀拆成多个更长前缀获得流量
AS7
AS7
AS7
AS5 AS7
10.0.0.0/23
10.0.0.0/23
10.0.0.0/23
10.0.0.0/23
10.0.0.0/24
10.0.0.1/24
10.0.0.0/24
AS4 AS7 AS7 AS7
10.0.0.1/24

## Slide 13: 课堂问题
问题1：请根据最优路径选择算法挑选出同一前缀的最优路径
属性：TIME, LOCAL_PREF, AS_PATH, MED
A: 13:01, 100，10 20 40, 80
B: 14:52，200，50 60 40, 70
C: 10:33，200，10 20 30 40, 80
D: 12:17，200，50 60 40, 80
E: 11:08, 200, 70 60 40, 70
问题2：类比互联网体系结构中的表达力和PHB 概念，BGP设计中的表达力和PHB分别是什么？