## Slide 1: 网络与信息安全
关键互联网基础设施安全
BGP安全
张宇 副教授
网络与信息安全实验室
哈尔滨工业大学
yuzhang@hit.edu.cn

## Slide 2: 2.BGP安全问题

## Slide 3: BGP安全事件
1997.04.25 AS7007（MAI）泄露大量前缀
2004.12.24 土耳其 TTNet (AS9121)声明整个路由表
2005.05.07 AS174（Cogent）劫持Google（64.233.161.0/24）
2006.01.22 Con Edison (AS27506)劫持Panix NIC（AS2033）
2008.02.24 巴基斯坦电信（AS17557）劫持YouTube（AS36561）
2009.02.16 捷克SuproNet (AS 47868) 触发了思科路由器ISO的Bug
2010.04.08 中国电信（ AS23724 ）劫持了约15%的互联网流量
2012.11.06 印度尼西亚ISP Moratel（AS23947）劫持Google（AS15169）
2013.02~07 白俄罗斯、冰岛ISP劫持美国流量
2014.02~05 黑客通过劫持19个ISP的电子货币矿工，获得$8,3000赃款

## Slide 4: BGP安全威胁 [A Survey of BGP Security Issues and Solutions PIEEE 10]
(BGP)路由安全问题，即路由器间的Byzantine（拜占庭）故障问题
  当某些路由器发生故障或恶意行为时，所有无故障路由器必须在有限时间内(termination)对特定消息达成一致(agreement)，该消息必须是由消息源所发送的(validity)
前缀劫持(Prefix hijacking)：一个AS声明一个属于其他AS的前缀
  蓄意的或配置错误
信道攻击：攻击邻居BGP路由器间TCP通信
  窃听、篡改、中间人攻击
  拒绝服务：打断TCP链接（引起路由震荡），剪断通信光纤
利用路由策略攻击：
  截断路径：令路径更短，从而占优
  延长路径：令伪造路径看起来像真实路径
  删除特定AS：隐藏该AS，使得与该AS相关策略失效
  添加特定AS：使得该AS为了避免环路，而自动删除该路由
  篡改MED或ORIGIN：影响邻居路由决策

## Slide 5: 前缀劫持成功的三种效果
黑洞(Blackhole)：流量被劫持到攻击者网络后被丢弃
  绝大多数由配置错误引发的劫持
  例如，巴基斯坦电信劫持Youtube
仿冒(Phishing)：攻击者假冒受害网络中的网站
  攻击者源地址欺骗(spoofing)
  例如，2014 黑客通过劫持电子货币矿工
窃听(Interception)：攻击者将劫持的流量又返还给受害网络
  例如，2010中国电信事故

## Slide 6: BGP前缀劫持示例：伪造前缀声明
AS6拥有前缀10.0.0.0/16，AS7通过声明10.0.0.0/16劫持相同前缀
根据路由策略(无谷+客户优先+短路径)，AS7、2、4、5改变路由，AS3、6不变
AS1上路由选择依赖于其他因素
HIT ComNet-II
AS2
AS1
AS3
AS4
AS5
AS6
AS7
10.0.0.0/16
10.0.0.0/16
如何劫持AS1和AS3？

## Slide 7: BGP前缀劫持示例：声明更长前缀
10.0.0.0/16
AS7通过声明10.0.0.0/17和10.0.128.0/17劫持相同前缀
除AS6外，根据最长前缀匹配规则，所有AS都选择来自AS7的路由
HIT ComNet-II
AS2
AS1
AS3
AS4
AS5
AS6
AS7
10.0.0.0/16
10.0.0.0/17
10.0.128.0/17
如果前缀是10.0.0.0/24, 而通常BGP路由器配置会
过滤掉长于/24的前缀，则此方法无法成功。

## Slide 8: 前缀劫持实例：巴基斯坦电信事故
2008年2月24日，巴基斯坦政府封杀YouTube，巴基斯坦电信计划在国内网络劫持YouTube的一个子前缀，但由于配置错误，该路由被泄露到上游网络提供商PCCW（盈科电讯），导致YouTube网站下线
208.65.153.0/24
17557
AS17557
Pakistan Telecom
AS18173
Allied Bank Pakistan
AS3491
PCCW
AS25462
RETN Ltd
208.65.153.0/22
36561
AS58467
Lahore Stock Exchange
AS18173
Aga Khan
University
AS3327
Linx Telecom
AS36561
YouTube

## Slide 9: BGP前缀劫持：影响范围分析 [A Study of Prefix Hijacking and Interception in the Internet SIGCOMM07]
当一个AS同时收到了“虚假路由”和“真实路由”，将根据客户优先+短路径策略来决定采用哪一个路由，具体结果如下表：（n为虚假路由长度）
HIT ComNet-II

## Slide 10: 课堂问题
问题1：假设AS6被恶意控制并对AS2中一个前缀实施前缀劫持控制，哪些AS会受到影响？
问题2：如何用非密码学方法检测这种攻击？
AS2
AS1
AS3
AS4
AS5
AS6
AS7
10.0.0.0/16
10.0.0.0/16

## Slide 11: BGP路由泄露(Leak)：示例
路由泄露：违背路由策略，“泄漏”有效的路由信息
AS7违背无谷模型，将来自AS4的路由消息“泄露”给AS5
根据客户优先策略，AS5和AS2选择了经过AS7的路由
若AS4对入界流量进行过滤，只允许源地址为AS7起源的流量，则导致路由黑洞
HIT ComNet-II
AS2
AS1
AS3
AS4
AS5
AS6
AS7
10.0.0.0/16

## Slide 12: BGP路由泄露：分析
违背无谷模型：向Provider/Peer泄露来自其他Provider/Peer的路由
向谁“泄露”路由意味着为谁提供流量传递服务，从而截获流量
具体效果依赖于“存在的路由”和“泄露路由”哪一个更优
P2P
7
3
5
P2C
9
8
2
C2P
1
4
6

## Slide 13: 路由泄露实例：Moratel事故
2012年11月6日，印尼的本地ISP Moratel向其提供商PCCW（盈科电讯）泄露了Google的一个前缀，导致大量流量流向Moratel，使得Moratel网络瘫痪，形成路由黑洞
8.8.8.0/24
23947 15169
AS23947
Moratel
AS4436
nLayer
AS3491
PCCW
AS15169
Google
8.8.8.0/24
15169

## Slide 14: BGP前缀窃听：示例
窃听：攻击者通过改变路由使自己位于通信路径上
AS5通过向AS4声明10.0.0.0/16劫持该前缀
AS4和AS7通往被劫持前缀的路由经过AS5
HIT ComNet-II
AS2
AS1
AS3
AS4
AS5
AS6
AS7
10.0.0.0/16
10.0.0.0/16 AS5 AS6
注意路由是非对称的，
被窃听的是通往目标前缀的流量

## Slide 15: 前缀劫持实例：中国电信事故
2010年4月8日，中国电信由于配置错误劫持了15%的网络前缀
AS22724
China Telecom
66.174.161.0/24
4134 22724 22724
AS4134
China Telecom
AS7018
AT&T
AS3356
Level3
AS6167
Verizon Wireless
AS22394
Verizon Wireless
66.174.161.0/24
3356 6167 22394 22394

## Slide 16: 流量误导攻击实例：白俄罗斯事故
2013年2月白俄罗斯ISP GlobalOneBel误导了美国，韩国，德国，捷克，利比亚，伊朗等国流量

## Slide 17: 流量误导攻击实例：冰岛事故
2013年7月冰岛ISP Opin Kerfi (AS48685)声明了原本属于美国一家VoIP的IP前缀。

## Slide 18: 流量误导攻击实例：乌克兰事故

## Slide 19: BGP前缀窃听：分析
攻击者如何在不影响目标网络可达性的情况下，窃听尽可能大范围？
任务1：攻击者若要实现窃听，必须令邻居通往目标前缀的路由经过攻击者
方法：满足前缀劫持条件，让“经过攻击者路由”优于“已存在的路由”。
任务2：利用另外的“通往目标前缀的路由”，该路由与受影响路由无重合
方法：向受害邻居声明 “通往目标前缀的路由”，该路由上的AS都不会采纳该路由，因而不会受该声明影响。
一种实现前缀窃听的简单可行方法：向Provider或Peer进行“路由泄露”
HIT ComNet-II

## Slide 20: 课堂问题
问题1：假设AS4被恶意控制，怎样对AS5中一个前缀实施“前缀窃听攻击”？
问题2：如何采用非密码学手段防御这种攻击？
AS2
AS1
AS3
AS4
AS5
AS6
AS7
10.0.0.0/16