## Slide 1: 网络与信息安全
关键互联网基础设施安全
BGP安全
张宇 副教授
网络与信息安全实验室
哈尔滨工业大学
yuzhang@hit.edu.cn

## Slide 2: 3.RPKI与BGPsec

## Slide 3: BGP路由异常检测方法与局限性
从多个AS的BGP路由器收集BGP路由更新消息，与历史信息比较分析
以下情况可能是异常：
  多起源(MOAS，Multiple Origin AS)前缀：同一个前缀由多个不同起源AS声明
    然而，多个Provider可能同时声明同一个无独立AS号的Multihoming网络的前缀，或者做路由聚合时忽略了小于/24的前缀的起源AS
    或者，一个AS可能更换了Provider
  一条路由不是无谷的：这意味着路径是伪造的，或者存在路由泄露
    然而，无谷模型是对现实的一种抽象，并非100%符合，例如两个AS在不同地区的关系可能不同，据说中国电信在中国地区是其他Tier1 ISP的Provider，在国外是Customer
    或者，已有链接发生了问题，路由切换到用于备份的隐藏链接上，该链接之前未出现过
  BGP路由和由traceroute发现的路径之间存在显著不同
    然而，攻击者可以篡改IP头部的TTL值，增加TTL以“跳过”攻击者的网络，或者伪造应答包的源IP地址
    另外，由于多种原因，BGP路由与实际traceroute经过路由可能不同
“异常”是相对的，任何对策都无法完全区别出“异常”和“正常”

## Slide 4: 基于密码学的BGP安全方案
从体系结构上看，BGP安全的关键在于保护信息的完整性和真实性
起源验证(Origin Authentication)：保护前缀和起源AS的对应关系
  例如，RPKI（Resource PKI）[RFC6480~RFC6493, RFC7128]
路径验证(Path Authentication)：保护整条路径
  例如，BGPsec [draft-ietf-sidr-bgpsec-protocol-13]
  https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-sidr-bgpsec-protocol/
其他BGP安全方案参考[A Survey of BGP Security Issues and Solutions PIEEE 10]
HIT ComNet-II

## Slide 5: 数字证书(certificate)
数字证书：证明一个公钥所有权：Alice’s PK is PKAlice
  证书权威(CA)：Alice和Bob都相信的可信第三方
  Alice：将PKAlice发送给CA，获得CA签名的证书
  Bob：收到证书后，用PKCA验证证书，确认PKAlice的真实性
CA
Alice
Bob
PKCA
PKAlice
PKAlice的
真实性？
SKCA

## Slide 6: 公钥基础设施(PKI)提供认证链
PKI：一套提供基于数字签名的公钥认证的软硬件集合
认证链：以一个公钥为起点(信任锚，Trust Anchor)，对下一个公钥证书进行认证，被认证的公钥用来对再下一个证书进行认证，如此认证下去
PKI中只需要安全发布信任锚，就可以实现所有其他公钥的安全发布
PKB
PKD
PKA
PKC
SKA
SKB
SKC
Trust Anchor

## Slide 7: RPKI
IANA
AT&T
APNIC
AS7018
TELSTRA
JPNIC
SONY
AS1221
AS2527
12.0.0.0/8
12.0.0.0/8
210.0.0.0/7
202.0.0.0/7
202.12.128.0/18
211.120.132.0/22
211.120.0.0/12
202.12.128.0/18
211.120.132.0/22
RIRs: APNIC
RIPE AfriNIC
ARIN LACNIC
基于IP地址/ASN分配结构建立PKI
绑定“标识符资源和所有者的公钥”
HIT ComNet-II

## Slide 8: RPKI体系结构
RPKI采用支持IP地址和AS号[RFC3779]的X.509 PKI证书[RFC5280]
三个组件：
  RPKI：在IP地址/自治域号空间(资源Resource)分配的层次化结构上建立PKI
  ROA：Route Origination Authorizations (ROAs)绑定“资源标示符和资源拥有者的公钥”，而不包括资源拥有者的身份，因此，provide authorization, but not authentication
  REPO：一个分布式信息库系统，负责保存PKI对象和ROA对象
    REPO间通过Rsync同步
IAB对RPKI的评论
  1. the RPKI should have a single authoritative trust anchor
  2. this trust anchor should be aligned with the registry of the root of the allocation hierarchy
HIT ComNet-II

## Slide 9: RPKI应用场景
Validator
(Cache)
RPKI
REPO
Router B
(Relying Party)
ROA
1.2.3.0/24
AS6789
ROA
1.2.3.0/24
AS6789
Router A
Updates
1.2.3.0/24
AS6789
起源是否真实？
rsync
RPKI-RTR
BGP

## Slide 10: RPKI主要概念
IANA
APNIC
210.0.0.0/7
Trust Anchor
Certificate Issuer：证书发布者发放RC(资源证书)
授权(Delegate)：通过发放RC来转移对资源的监管
Allocate：将对资源的监管转移给中间组织
10
JPNIC
SONY
AS2527
211.120.132.0/22
211.120.0.0/12
211.120.132.0/22
Assign：将对资源的监管转移给末端组织
ROA：Route Origination Authorizations, 路由起源授权，授权一个AS声明一个前缀
End-entity (EE) certificate：证书内公钥对应的私钥不能签发其他证书
RC：资源证书，绑定公钥和资源
CA 证书：证书内公钥对应私钥可签发其他证书
Trust Anchor

## Slide 11: ROA
ROA
EE证书
ROA：IP地址范围，一个ASN，最大前缀长度（为什么？）
发布ROA：
  创建包含被认证前缀的EE证书（公钥和前缀）
  构造ROA负载，包括EE证书中的前缀和AS号
  用EE证书中公钥所对应的私钥对ROA签名
  将EE证书和ROA上传到REPO系统
  AS 0 ROA：前缀不可全球路由，例如192.168/16
AS2527
211.120.132.0/22
211.120.132.0/22
CA私钥
EE私钥
EE公钥

## Slide 12: REPO及所存储数据
目的：一个分布式REPO存储签名对象，提供给LIR/ISP来验证所有ROA
一个CA的REPO数据库：
  manifest（清单）：REPO中所有签名对象的列表（除清单之外），清单的签名被包含在一个EE证书中
    (1) 清单号（数字递增）
    (2) 发布时间
    (3) 下一次计划更新时间
    (4) 一个文件和哈希值对的列表.
  所有RC：CA和EE证书
  CRL(证书召回列表)
  ROA
理想情况下，每个RIR维护本地区内所有实体的PKI数据。
12

## Slide 13: Trust Anchor Locator
An rsync URI [RFC5781],
A <CRLF> or <LF> line break, and
A subjectPublicKeyInfo [RFC5280] in DER format [X.509], encoded in Base64
SubjectPublicKeyInfo ::= SEQUENCE {
algorithm AlgorithmIdentifier,
subjectPublicKey BIT STRING }
一个TAL例子：
rsync://rpki.example.org/rpki/hedgehog/root.cer
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAovWQL2lh6knDx
GUG5hbtCXvvh4AOzjhDkSHlj22gn/1oiM9IeDATIwP44vhQ6L/xvuk7W6
Kfa5ygmqQ+xOZOwTWPcrUbqaQyPNxokuivzyvqVZVDecOEqs78q58mSp9
nbtxmLRW7B67SJCBSzfa5XpVyXYEgYAjkk3fpmefU+AcxtxvvHB5OVPIa
BfPcs80ICMgHQX+fphvute9XLxjfJKJWkhZqZ0v7pZm2uhkcPx1PMGcrG
ee0WSDC3fr3erLueagpiLsFjwwpX6F+Ms8vqz45H+DKmYKvPSstZjCCq9
aJ0qANT9OtnfSDOS+aLRPjZryCNyvvBHxZXqj5YCGKtwIDAQAB

## Slide 14: REPO Publication Point(发布点)
证书A
AIA
SIA
证书B
AIA
SIA
证书C
AIA
SIA
A的Repo目录
与清单
B的Repo目录
与清单
C的Repo目录
与清单
Subject Information Access
Authority Information Access
CRLDP
CRL
CRLDP

## Slide 15: RPKI-RTR
路由器从ROA缓存中获得所需ROA信息，通过TCP，TLS，SSH等协议传输
路由器启动后执行协议的过程：
Cache Router
~ ~
| <----- Reset Query -------- | R requests data (or Serial Query)
| |
| ----- Cache Response -----> | C confirms request
| ------- IPvX Prefix ------> | C sends zero or more
| ------- IPvX Prefix ------> | IPv4 and IPv6 Prefix
| ------- IPvX Prefix ------> | Payload PDUs
| ------ End of Data ------> | C sends End of Data
| | and sends new serial
~ ~

## Slide 16: RPKI示例：
$ whois -h whois.bgpmon.net 186.0.0.0
Prefix: 186.0.0.0/18
Prefix description: UNE-ETP
Country code: CO
Origin AS: 13489
Origin AS Name: EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P.,CO
RPKI status: ROA validation successful
First seen: 2011-11-05
Last seen: 2015-02-28
Seen by #peers: 227
$ whois -h whois.bgpmon.net " --roa 13489 186.0.0.0/18"
0 – Valid
ROA Details
Origin ASN: AS13489
Not valid Before: 2014-09-29 03:00:00
Not valid After: 2016-09-29 03:00:00 Expires in 1y212d2h58m1.60000000149012s
Trust Anchor: repository.lacnic.net
Prefixes: 190.128.64.0/18 (max length /18)
2803:d80::/28 (max length /28)
190.151.192.0/18 (max length /18)
190.128.0.0/18 (max length /19)
201.236.224.0/19 (max length /19)
201.236.192.0/19 (max length /21)
191.98.0.0/17 (max length /17)
186.0.0.0/17 (max length /18)

## Slide 17: RPKI优缺点
优点：
  不改变BGP，路由不需要在线密码学计算
  前缀劫持检测
  有效激励
缺点：
  无法阻止不改变前缀起源的攻击

## Slide 18: RPKI环境搭建
互联网域名管理技术国家工程实验室 技术白皮书
《RPKI 测试环境搭建》
http://cnnic.cn/gjymaqzx/aqzxwxbz/201501/W020150126452074581246.pdf

## Slide 19: 课堂问题
问题1：请思考RPKI的ROA中包含最大前缀长度的作用可能是什么？
问题2：如果一个AS的RPKI私钥被泄露，并且攻击者以该AS的身份伪造前缀起源声明被发现，则该AS应该如何应急响应？

## Slide 20: BGPsec
BGPsec依赖于RPKI
BGP更新消息中一条路径上的每个AS对自己的路由声明做签名
AS1
AS2
AS3
1.2.3.0/24
1.2.3.0/24 AS2 AS1
1.2.3.0/24 AS3 AS2 AS1
1.2.3.0/24 AS2 AS1
IANA
RIR1
RIR2
验证
1.2.3.0/24 AS3 AS2 AS1
1.2.3.0/24 AS2 AS1
得到
1.2.3.0/24 AS2 AS1

## Slide 21: BGPsec_Path格式：
AS Number (4 octets)
Flags (1 octet)
pCount (1 octet)
Secure_Path Segment
Algorithm Suite Id.
Secure_Path Len
Signature_Block Length
Signature Segments
Signature Length (2 octets)
Subject Key Id (20 octets)
Signature
一一对应
1或2个Signature block，用于新旧算法兼容
RPKI中证书SKI
BGPsec更新消息：用一个可选属性 BGPsec_Path 替代 AS_Path

## Slide 22: 处理BGPsec更新消息
检查BGPsec_Path语法正确性
检查Secure_Path片段
  检查每个Secure_Path片段有一个对应的Signature片段
  检查消息中不包含AS_PATH属性
  若更新消息不是来自AS confederation的，检查确保Secure_Path片段中不包含Confed_Sequence标记
  若更新消息应该来自一个pCount≠0的对等体，则检查确保最近加入的Secure_Path片段中pCount≠0
检查Signature片段
  通过RPKI获得验证签名所需的有效的（AS号，SKI，公钥）三元组
  计算被签名内容的摘要
  以签名、公钥、摘要作为输入，用指定算法来验证签名
RPKI：
  获得ROA来验证前缀起源(AS号与IP地址前缀)的真实性
  Router Certificates：证明路由器可以代表一个AS，及其公钥

## Slide 23: BGPSEC优缺点
优点：
  阻止路径伪造，BGPSEC对AS间链接做签名
挑战：
  需要在线签名，路由器必须签名和验证路由更新消息

## Slide 24: 课堂问题
问题1：为什么在BGPsec中声明一条新路径并签名时需要在该路径中添加接收方的AS号？
问题2：如果你是一个网络运营商的CTO，如何劝说你的CEO“不要”部署RPKI和BGPSEC？