## Slide 1: 网络与信息安全
关键互联网基础设施安全
BGP安全
张宇 副教授
网络与信息安全实验室
哈尔滨工业大学
yuzhang@hit.edu.cn

## Slide 2: 5. 路由泄露防御

## Slide 3: BGP路由泄露
路由泄露（route leak）：超过了预期范围的路由声明扩散
从一个AS到另一个AS的路由声明违背了接收者、发送者和/或之前AS路径上某个AS的预期政策。预期范围通常由本地的重发布/过滤政策来定义，这些预期政策又通常以AS间互联商业关系来定义。
无谷(Valley-free)模型：一条AS路径中在P2C或P2P之后不存在C2P或P2P。
0
P2P
7
3
5
P2C
9
8
2
C2P
1
4
6

## Slide 4: BGP路由泄露分类
问题：根据分类的名字来猜一猜，路由声明被泄露给了上一页的哪个AS？
Type 1：带有全部前缀的发卡弯（Hairpin Turn with Full Prefix）
Type 2：横向ISP-ISP-ISP泄露（Lateral ISP-ISP-ISP Leak）
Type 3：提供商前缀被泄露给对等（Leak of Transit-Provider Prefixes to Peer）
Type 4：对等前缀泄露给提供商（Leak of Peer Prefixes to Transit Provider）
Type 5：带有通往合法起源路径的前缀重组织（Prefix Re-origination with Data Path to Legitimate Origin）
  一个多宿主AS将从一个provider获得的一个路径声明，以自己为起源（去掉路径）重新组织前缀，并声明给另一个provider。然而，该AS以某种方式建立了一条通往真正起源AS的反向路径。因此，数据包仍然可以到达真正起源AS。
Type 6：内部或更具体前缀泄露（Accidental Leak of Internal Prefixes and More-Specific Prefixes）/16 /24 /30
  一个AS将内部前缀泄露给provider或peer。泄露的前缀通常比已经声明的前缀更具体。

## Slide 5: 基于策略的路由配置（1）
一种实现商业关系的BGP配置示例，其中本地AS100，其provider、peer和customer分别为AS200、AS300、AS400。
设定商业关系分组(provider，peer，customer)及route map名字
  每个分组有不同的输入route map
  Provider和peer有相同的输出route map（不能输出给其他provider和peer）
将实际的邻居（peer）按商业关系分组
按商业关系分组来对输入的路径进行处理（import policy）
  添加community将路径标识为来自哪种商业关系的peer
  设定local preference来实现“prefer customer”客户优先
限制输出到provider和peer的路径(export policy)
  根据路径上的community将来自provider和peer的路径分为一个community组
  根据community对输出的路径进行过滤（不输出上面community组的）

## Slide 6: 基于策略的路由配置（2）
一种实现商业关系的BGP配置示例，其中本地AS100，其provider、peer和customer分别为AS200、AS300、AS400。
! 配置本地路由器
router bgp 100
bgp router-id 1.0.0.1
network 1.0.0.0/24
！配置三个peer-group对邻居AS进行三种分类，并设定入/出策略名字
! 配置PROVIDER的peer-group
neighbor PROVIDER peer-group
neighbor PROVIDER route-map RM-PROVIDER-IN in
neighbor PROVIDER route-map RM-PROV-PEER-OUT out

## Slide 7: 基于策略的路由配置（3）
! 配置PEER的peer-group和入/出策略名字
neighbor PEER peer-group
neighbor PEER route-map RM-PEER-IN in
neighbor PEER route-map RM-PROV-PEER-OUT out
! 配置CUSTOMER的peer-group和入策略名字（为什么不需要“出”策略？）
neighbor CUSTOMER peer-group
neighbor CUSTOMER route-map RM-CUSTOMER-IN in
! 配置邻居信息（接口IP地址和AS号），给邻居按角色分组
neighbor 2.0.0.1 remote-as 200
neighbor 2.0.0.1 peer-group PROVIDER
neighbor 3.0.0.1 remote-as 300
neighbor 3.0.0.1 peer-group PEER
neighbor 4.0.0.1 remote-as 400
neighbor 4.0.0.1 peer-group CUSTOMER

## Slide 8: 基于策略的路由配置（4）
! 配置PROVIDER的路由入规则，添加对角色对应的community属性，和local preference
route-map RM-PROVIDER-IN permit 10 !permit允许接收，10规则排序
set community 100:3080 additive !添加一个团体属性标记该路径来自于provider
set local-preference 80 !设定本地优先级最低
route-map RM-PROVIDER-IN permit 20
! 配置PEER的路由入规则，添加对角色对应的community属性，和local preference
route-map RM-PEER-IN permit 10
set community 100:3090 additive !添加一个团体属性标记该路径来自于peer
set local-preference 90 !设定本地优先级中等
route-map RM-PEER-IN permit 20
! 配置CUSTOMER的路由入规则，添加对角色对应的community属性，和local preference
route-map RM-CUSTOMER-IN permit 10
set community 100:3100 !添加一个团体属性标记该路径来自于customer
set local-preference 100 !设定本地优先级最高
route-map RM-CUSTOMER-IN permit 20

## Slide 9: 基于策略的路由配置（5）
! 配置community-list，将来自provider和peer的路径作为一组
ip community-list standard prov-peer permit 100:3080
ip community-list standard prov-peer permit 100:3090
ip community-list standard prov-peer deny
! 配置PROVIDER/PEER的路由出规则，阻止来自provider和peer的路由被转发给provider和peer
route-map RM-PROV-PEER-OUT deny 10 !阻止下面匹配的路径输出
match community prov-peer !匹配团体属性来自于provider和peer
route-map RM-PROV-PEER-OUT permit 20 !其余的来自customer的可输出

## Slide 10: 课堂问题
问题1：上面的配置中发生哪些错误会导致路由泄露发生？答案至少有5处以上。

## Slide 11: 5. 路由泄露防御 思路1：AS内部防止泄露路由给邻居 思路2：检测来自邻居AS的路由泄露

## Slide 12: 基于角色的路由泄露阻止
参考文献：Internet Draft: Route Leak Prevention using Roles in Update and Open messages (2018)
思路：在BGP中直接加入角色概念，在两个BGP路由器在OPEN消息中对其所在AS间角色/关系达成一致。随后传播的UPDATE信息根据该角色/关系来用一个属性标记，从而阻止路由泄露。
BGP角色：BGP会话中一个新的可配置选项来反映对互联关系所达成的一致，可取值：
- 0 Peer：发送方和邻居是peer；
- 1 Provider：发送方是provider；
- 2 Customer: 发送方是customer；
- 3 Internal：发送方和邻居属于同一组织；
- iBGP会话只能配置Internal角色
在OPEN消息中以Capability选项来传递 [RFC5492]

## Slide 13: 建立连接时角色检查
当收到对端发过来的角色能力时，检查自己的角色是否匹配？
发送方 --- 接收方
Peer --- ？
Provider --- ？
Customer --- ？
Internal --- ？
若发现不匹配，则必须发送一个NOTIFICATION消息 (代码 2, 子码 <TBD>)。
Strict mode：一个新的BGP配置选项，true或false
  若配置为true，则当角色不匹配时，必须拒绝建立BGP会话，发送Connection Rejected Notification (错误码6，子码5) [RFC4486]

## Slide 14: iOTC属性与路由泄露检测规则
在UPDATE消息中，添加一个新的非传递路径属性iOTC（Internal Only To Customer，只能发送给内部/客户），该属性只是一个标记
iOTC使用规则如下：
  若接收方角色为Customer或Peer，则iOTC属性必须被添加到所有收到的路由中
    标记来自于Provider或Peer的路由
  若发送方角色为Customer或Peer，则禁止声明带有iOTC属性的路由消息
    不能将iOTC路由发送给Provider或Peer，即禁止路由泄露
  禁止非Internal的发送方在UPDATE消息中添加iOTC属性。
    iOTC属性由接收方添加
  若从eBGP收到包含iOTC属性的UPDATE消息，且接收方角色非Internal，则该属性必须被移除。
    iOTC属性不能被传递

## Slide 15: 课堂问题
请解释为什么基于角色的方案可以阻止“5”的“路由泄露”情况发生？
0
P2P
7
3
5
P2C
9
8
2
C2P
1
4
6

## Slide 16: 基于路由标记的路由泄露阻止
参考资料：Internet Draft: Methods for Detection and Mitigation of BGP Route Leaks
思路：在路由声明中添加一个RLP（Route-Leak Protection）标记，当provider或peer向Customer或Peer发送路由声明时添加该标记，此后若被“向上或横向”传播，则为路由泄露。
RLP属性：一个新的BGP可选传递属性。类型码待定；长度占8位；数值为一个ASN（32位）和RLP字段（8位）对的序列；
  RLP字段缺省为0，即未设定；为1时，“禁止向上或横向传播”；
  AS_PATH上每个支持RLP的AS插入自己的`{ASN, RLP}`字段；（排除prepending）

## Slide 17: 路由泄露检测
接收方检测路由泄露：一条路由更新同时满足如下条件，则标记为路由泄露
  更新来自于customer或peer
  除最近一跳外，一跳或多跳的RLP字段为1（即禁止向上或横向传播）
排除“最近一跳”的原因：接收方应该检查“最近一跳”的前一跳是否设置了RLP来判断是否发生路由泄露；而且接收方已经知道更新来自于customer或peer。

## Slide 18: 路由泄露阻止
当检测到路由泄露后，基本原则是，若一个AS收到并标记了一个来自customer的路由为“路由泄露”，则这个AS应该否决“客户优先”（prefer customer）政策，并且优先选择其他“干净”的路由。这可以通过调整“Local preference”来实现;
若来自customer或peer的更新被标记为“路由泄露”，则接收方应该优先选择其他未被标记的替代路由；
若没有未被标记的替代路由，则一个被标记为“路由泄露”的路径也可以被接受；

## Slide 19: 课堂问题
请解释为什么基于路由标记的方案可以阻止“5”的“路由泄露”情况发生？
P2P
7
3
5
P2C
9
8
2
C2P
1
4
6

## Slide 20: 总结
比较基于角色的方法与基于路由标记的方法：
AS内部限制输出 vs. 检测外部输入
AS粒度 vs. 前缀粒度
需要所有邻居AS支持 vs. 需要大型provider支持