## Slide 1: 互联网拓扑测量 Internet Topology Measurement
哈尔滨工业大学
计算机网络与信息安全技术研究中心
张宇 副教授
2020-02、2022-10

## Slide 2: 1998-99年朗讯/贝尔实验的“Internet Mapping”项目发布了一幅互联网拓扑图

## Slide 3: 学术意义
拓扑之上执行协议形成流量
1995年首次拓扑测量实验
ACM SIGCOMM会议上部分相关论文
提供数据基础
协议设计、网络模拟、复杂网络
网络管理、故障诊断、性能分析
网络空间测绘、态势感知

## Slide 4: 安全意义
美国国家安全局藏宝图(Treasure Map)计划
应用：网络空间态势感知、共同行动图（COP）、计算机攻击/利用计划预备、网络侦察、效果评估

## Slide 5: 1999年5月1-10日南斯拉夫网络
Internet Mapping项目对在武装冲突期间的南斯拉夫网络进行了测量。
从3日开始，网络拓扑发生显著变化，直到10日恢复。

## Slide 6: 商业意义——网络状态监测
$600M
2010年UCLA毕业的两名博士生创建了ThousandEyes公司
2014年Renesys被Dyn收购，2018年Dyn被Oracle收购。

## Slide 7: 互联网拓扑
网络拓扑：网络元素以及元素之间连接和布局
互联网拓扑：互联网在多个层级上的网络拓扑
物理级
Physical level
接口级
Interface level
路由器级
Router level
自治域级
AS level
机房级
PoP level
运营商(网络)间互连
机房/城市间互连
路由设备在网络层上互连
网卡接口在网络层上互连
实际网络拓扑

## Slide 8: 网络拓扑示例——物理级
AS200
AS100
AS300
Switch
Fabric
IXP

## Slide 9: 网络拓扑示例——接口级
“路由”路径上相邻设备接口的IP地址相连
匿名节点

## Slide 10: 网络拓扑示例——路由器级
通过“别名解析”将接口节点合并为路由器节点

## Slide 11: 网络拓扑示例——PoP级
结合IP定位将路由器节点合并为PoP节点
沈阳
北京
重庆
南京
苏州
天津

## Slide 12: 网络拓扑示例——AS级
AS间互连关系, 与IP地址前缀起源
AS200
AS100
AS300
150.5/16
60.10.10/24
70.10.10/24
80.10.10/24
195.43/16
37.45.10/24
电信
联通
移动

## Slide 13: PCCW盈科电讯全球网络

## Slide 14: Verizon全球网络

## Slide 15: Cogent(2017)骨干网

## Slide 16: Abilene(美国科研网)骨干网(2014)

## Slide 17: Internet2(2017)骨干网

## Slide 18: 中国电信骨干网

## Slide 19: 中国电信省内网

## Slide 20: 中国电信国内/国际互联

## Slide 21: 互联网拓扑测量
对互联网拓扑进行观察，推断和绘制的过程。
原始数据获取
主动发包探测
被动数据采集
目标情报收集
领域知识融合
观察
观察结果分析
高层拓扑提取
隐藏信息推断
测量误差消减
减少不确定性
推断
网络地图描绘
面向业务场景
拓扑符号创建
赋予现实语义
网络拓扑展示
绘制

## Slide 22: 观察：获取原始数据
物理级
Physical level
接口级
Interface level
路由器级
Router level
自治域级
AS level
机房级
PoP level
BGP数据采集，IP2AS数据采集，
路由注册信息采集
IP地理定位数据采集，网络部署图采集
接口别名探测，路由器配置探测/采集
traceroute探测，记录路由选项探测，子网探测
-
traceroute探测
测量网络拓扑本质上是测量路由行为
辅以目标网络知识

## Slide 23: 推断：分析观察结果
物理级
Physical level
接口级
Interface level
路由器级
Router level
自治域级
AS level
机房级
PoP level
商业关系推断，IP2AS映射，注册信息分析
基于地理定位的分析，基于延迟/结构的分析
基于结构的别名解析，路由器配置文件分析
匿名节点解析，伪连接识别
-
领域知识+算法

## Slide 24: 绘制：描绘网络地图
物理级
Physical level
接口级
Interface level
路由器级
Router level
自治域级
AS level
机房级
PoP level
-
-
-
-
-
图可视化
GIS地图
业务需求+可视化技术

## Slide 25: 测量技术——traceroute
traceroute host - trace the route ip packets follow going to "host".…
… find out intermediate hops by launching probe packets with a small ttl (time to live) then listening for an icmp “time exceeded” reply from a gateway. …start our probes with a ttl of one and increase by one until we get an icmp "port unreachable" (which means we got to "host") or hit a max.…
… to find a routing problem and this code sort-of popped out after 48 hours without sleep. … I stole the idea for this program from Steve Deering. …
-- Van Jacobson (van@ee.lbl.gov) * Tue Dec 20 03:50:13 PST 1988
in traceroute.c
追踪发往“主机”的IP包经过的路径：从小TTL开始，发送TTL递增的探测包，接收来自中间网关的ICMP“超时”回复包，直到接收ICMP“端口不可达”（这意味着到达了“主机”）或TTL达到最大值。

## Slide 26: 测量技术——traceroute
Ver | HL | ToS | Total Length | 
Identification |  |  | FL | Frag. Offset
TTL |  | (UDP) | Header Checksum | 
Monitor (Source) IP Address |  |  |  | 
Target (Destination) IP Address |  |  |  | 
1.2.3.4
6.6.6.6
1.2.3.5
2.1.1.9
2.1.1.10
3.2.2.10
3.2.2.9
4.3.3.9
4.3.3.10
6.6.6.7
Source Port | Destination Port
UDP Length | Checksum
Payload | 
探测包:大端口UDP包
Ver | HL | ToS | Total Length | 
Identification |  |  | FL | Frag. Offset
TTL |  | (ICMP) | Header Checksum | 
Router/Target (Source) IP Address |  |  |  | 
Monitor (Destination) IP Address |  |  |  | 
应答包：ICMP包
Type | Code | Checksum
Unused |  | 
IP header + 16 bytes payload |  | 
Type=3 | Code=3
目标不可达 | 端口不可达
1.2.3.5
TTL=1
2.1.1.10
TTL=2
3.2.2.9
TTL=3
4.3.3.10
TTL=4
6.6.6.6
TTL=5
Type=11 | Code=0
超时 | TTL超时
Source IP Address
发送ICMP包的出口IP地址
1.2.3.4
1.2.3.5
2.1.1.10
3.2.2.9
4.3.3.10
6.6.6.6
Notes: ICMP源地址相关标准：https://tools.ietf.org/html/rfc5837
UDP使用大端口目的是降低命中主机开放UDP端口的可能性，尽量避免探测包被目标主机处理而引入额外负载。

## Slide 27
谢谢！