## Slide 1: 网络与信息安全
关键互联网基础设施安全
BGP安全
张宇 副教授
网络与信息安全实验室
哈尔滨工业大学
yuzhang@hit.edu.cn

## Slide 2: 大纲
BGP简介
BGP中的安全问题
RPKI与BGPsec概念与机制
BGP黑洞
BGP路由泄露检测
BGP安全运维

## Slide 3: 1. BGP简介
BGP（边界网关协议）
连接网络与网络

## Slide 4: BGP边界网关协议

## Slide 5: 2011 AS级拓扑图

## Slide 6: Internet自治域级拓扑增长图 http://irl.cs.ucla.edu/topology/
自治域数量匀速增长,
2014年底,近5万
域际链接加速增长,
2014年底,超20万
IPv6自治域数量
依旧不高
IPv6域际链接数量
近年来增长迅速

## Slide 7: 2011年1月埃及骚乱期间，政府下令断网

## Slide 8: 2014年3月土耳其电信路由劫持Google DNS

## Slide 9: 2015年4月尼泊尔地震导致断网
地震时，尼泊尔互联网连接通过印度，此后尼泊尔寻求从中国购买备份线路

## Slide 10: 2015年8月朝鲜断网
索尼影像娱乐公司去年拍摄了一部名为《采访》的电影，由于受到黑客攻击和威胁，该公司取消了影片原定圣诞节期间在北美地区的上映计划。

## Slide 11: 三张餐巾纸上的协议
In 1989, Yakov Rekhter and Kirk Lougheed sketched on three napkins their plan for routing data across the Internet. The “three-napkins protocol”is officially known as the Border Gateway Protocol (BGP)

## Slide 12: IP前缀与自治域号(ASN)分配
IANA
AT&T
APNIC
AS7018
TELSTRA
JPNIC
SONY
AS1221
AS2527
12.0.0.0/8
12.0.0.0/8
210.0.0.0/7
202.0.0.0/7
202.12.128.0/18
211.120.132.0/22
211.120.0.0/12
202.12.128.0/18
211.120.132.0/22
RIRs: APNIC
RIPE AfriNIC
ARIN LACNIC

## Slide 13: 路径向量(Path-Vector)路由
思路：节点避免一条路径重复经过自己
路径向量：距离向量中添加通往目标的完整路径
每个节点基于邻居的路径向量计算自己的路径向量
  基于Bellman-ford算法，迭代计算直至收敛
  若采用一条路径，则将自己的添加在新路径上
  当发现来自邻居的路径中包括自己时，舍弃该路径，避免回路
A
F
B
C
D
E
F | 0 | F
F | 1 | C | F
F | 1 | E | F
F | 0 | F
F | 0 | F
F | 1 | C | F
F | 2 | B | C | F
F | 2 | D | C | F
F | 1 | C | F
F | 1 | E | F
F | 1 | C | F
F | 1 | E | F
F | 2 | B | C | F
F | 3 | A | B | C | F
F | 2 | B | C | F
F | 2 | D | C | F
F | 2 | D | C | F
F | 2 | D | C | F
F | 2 | D | C | F
F | 3 | A | B | C | F

## Slide 14: 课堂问题
问题1：一个自治域网络若要接入互联网，是否一定需要被分配一个AS号？
问题2：在路径向量路由中，路径中AS的次序需要与实际路径相一致吗？

## Slide 15: 基于策略(Policy)的域际路由
域际路由不只简单追求最短路径，更要实现策略
  教育网络不承载商业流量
  国防部发出的流量不要经过特定国家
  使用联通而不用电信，或相反
  许多类似的例子……
如何满足不同AS间的策略需求？
  策略是什么？
  如何表达策略？
  如何实现策略？
  Internet还会连通吗？

## Slide 16: 一种商业策略模型
Transit服务：一个ISP为一个客户网络提供接入Internet的服务，后者向前者付费
供应商-客户(Provider-Customer, P2C)：客户向供应商付费，供应商为客户提供传递Transit服务
  客户不为供应商间传递流量
  P2C: \ C2P: / 不允许 \/ 允许 /\
对等(Peer-Peer, P2P)：AS间相互(Peering)传递流量，互不付费
  不为各自的其他对等AS或供应商传递流量
  P2P: - 不允许 \_ _/ -- 允许 /- -\
路由策略一般表现为一种选路上的限制或偏好

## Slide 17: 无谷(Valley-free)路径
无谷：一条AS路径中在P2C或P2P之后不存在C2P或P2P
问题：从AS0到AS1-9中哪些路径是valley-free的?
P2P
7
3
5
P2C
9
8
2
C2P
1
4
6

## Slide 18: 无谷+客户优先
AS2
AS1
AS3
AS4
AS5
AS6
AS7
路径推测：AS1到AS7？
客户优先（prefer-customer）：当存在多条路径时，优先选择客户、然后对等、然后供应商

## Slide 19: Tier-1自治域
Tier-1 AS：不需要Transit即可到达整个Internet的AS
  Stub AS：不为其他AS提供Transit的AS
谁是Tier-1?
  AT&T，CentryLink(Qwest/Savvis) 、Cogent (PSINet) 、GTT(Tinet)、Deutsche Tele、Level3(Clobal Crossing)、NTT(Verio)、Sprint、Tata(Teleglobe)、Seabone(Telecom Italia Sparkle)、TeliaSonera、Verizon(UUNET)、XO
  http://en.wikipedia.org/wiki/Tier_1_network
所有Tier-1 AS两两通过P2P形成Full mesh
  否则，两个Tier-1间如何通信？

## Slide 20: Internet(任意两个AS间)连通的条件
条件1：所有Tier-1 AS间通过P2P形成Full mesh
条件2：其他AS具有一条通往某个Tier-1 AS的上山路径
定理：任意两个AS间至少存在一条Valley-free路径
Tier-1 mesh
AS3
AS7
AS4
AS2
AS1
AS6
AS5
AS8

## Slide 21: 课堂问题
问题1：第18页中，AS5发出的报文如何到达AS6？
问题2：如果两个Tier-1的AS间BGP会话中断，则会造成什么影响？