## Slide 1: 网络与信息安全
关键互联网基础设施安全
BGP安全
张宇 副教授
网络与信息安全实验室
哈尔滨工业大学
yuzhang@hit.edu.cn

## Slide 2: 大纲
BGP简介
BGP中的安全问题—前缀劫持等
RPKI与BGPsec概念与机制

## Slide 3: 1. BGP简介
BGP（边界网关协议）
连接网络与网络

## Slide 4: Internet自治域级拓扑增长图 http://irl.cs.ucla.edu/topology/
自治域数量匀速增长,
2014年底,近5万
域际链接加速增长,
2014年底,超20万
IPv6自治域数量
依旧不高
IPv6域际链接数量
近年来增长迅速

## Slide 5: 2011 AS级拓扑图

## Slide 6: 2011年1月埃及骚乱期间，政府下令断网

## Slide 7: 2014年3月土耳其电信路由劫持Google DNS

## Slide 8: 2015年4月尼泊尔地震导致断网
地震时，尼泊尔互联网连接通过印度，此后尼泊尔寻求从中国购买备份线路

## Slide 9: 2015年8月朝鲜断网
索尼影像娱乐公司去年拍摄了一部名为《采访》的电影，内容为美国中央情报局雇凶刺杀朝鲜最高领导人金正恩。由于受到黑客攻击和威胁，该公司取消了影片原定圣诞节期间在北美地区的上映计划。

## Slide 10: 三张餐巾纸上的协议
In 1989, Yakov Rekhter and Kirk Lougheed sketched on three napkins their plan for routing data across the Internet. The “three-napkins protocol”is officially known as the Border Gateway Protocol (BGP)

## Slide 11: IP前缀与自治域号(ASN)分配
IANA
AT&T
APNIC
AS7018
TELSTRA
JPNIC
SONY
AS1221
AS2527
12.0.0.0/8
12.0.0.0/8
210.0.0.0/7
202.0.0.0/7
202.12.128.0/18
211.120.132.0/22
211.120.0.0/12
202.12.128.0/18
211.120.132.0/22
RIRs: APNIC
RIPE AfriNIC
ARIN LACNIC

## Slide 12: 路径向量(Path-Vector)路由
思路：节点避免一条路径重复经过自己
路径向量：距离向量中添加通往目标的完整路径
每个节点基于邻居的路径向量计算自己的路径向量
  基于Bellman-ford算法，迭代计算直至收敛
  若采用一条路径，则将自己的添加在新路径上（次序重要吗？）
  当发现来自邻居的路径中包括自己时，舍弃该路径，避免回路
A
F
B
C
D
E
F | 0 | F
F | 1 | C | F
F | 1 | E | F
F | 0 | F
F | 0 | F
F | 1 | C | F
F | 2 | B | C | F
F | 2 | D | C | F
F | 1 | C | F
F | 1 | E | F
F | 1 | C | F
F | 1 | E | F
F | 2 | B | C | F
F | 3 | A | B | C | F
F | 2 | B | C | F
F | 2 | D | C | F
F | 2 | D | C | F
F | 2 | D | C | F
F | 2 | D | C | F
F | 3 | A | B | C | F

## Slide 13: 基于策略(Policy)的域际路由
域际路由不只简单追求最短路径，更要实现策略
  教育网络不承载商业流量
  国防部发出的流量不要经过特定国家
  使用联通而不用电信，或相反
  许多类似的例子……
如何满足不同AS间的策略需求？
  策略是什么？
  如何表达策略？
  如何实现策略？
  Internet还会连通吗？

## Slide 14: 一种商业策略模型
Transit服务：一个ISP为一个客户网络提供接入Internet的服务，后者向前者付费
供应商-客户(Provider-Customer, P2C)：客户向供应商付费，供应商为客户提供传递Transit服务
  客户不为供应商间传递流量
  P2C: \ C2P: / 不允许 \/ 允许 /\
对等(Peer-Peer, P2P)：AS间相互(Peering)传递流量，互不付费
  不为各自的其他对等AS或供应商传递流量
  P2P: - 不允许 \_ _/ -- 允许 /- -\
路由策略一般表现为一种选路上的限制或偏好

## Slide 15: 无谷(Valley-free)路径
无谷：一条AS路径中在P2C或P2P之后不存在C2P或P2P
问题：从AS0到AS1-9中哪些路径是valley-free的?
P2P
7
3
5
P2C
9
8
2
C2P
1
4
6

## Slide 16: 无谷+客户优先
AS2
AS1
AS3
AS4
AS5
AS6
AS7
路径推测：AS1到AS7？ AS5到AS6？
客户优先（prefer-customer）：当存在多条路径时，优先选择客户、然后对等、然后供应商

## Slide 17: Tier-1自治域
Tier-1 AS：不需要Transit即可到达整个Internet的AS
  Stub AS：不为其他AS提供Transit的AS
谁是Tier-1?
  AT&T，CentryLink(Qwest/Savvis) 、Cogent (PSINet) 、GTT(Tinet)、Deutsche Tele、Level3(Clobal Crossing)、NTT(Verio)、Sprint、Tata(Teleglobe)、Seabone(Telecom Italia Sparkle)、TeliaSonera、Verizon(UUNET)、XO
  http://en.wikipedia.org/wiki/Tier_1_network
所有Tier-1 AS两两通过P2P形成Full mesh
  否则，两个Tier-1间如何通信？

## Slide 18: Internet(任意两个AS间)连通的条件
条件1：所有Tier-1 AS间通过P2P形成Full mesh
条件2：其他AS具有一条通往某个Tier-1 AS的上山路径
定理：任意两个AS间至少存在一条Valley-free路径
Tier-1 mesh
AS3
AS7
AS4
AS2
AS1
AS6
AS5
AS8

## Slide 19: 域际路由协议历史 [RFC5773]
1984 EGP(Exterior Gateway Protocol) [Mills]
1989 NSFNET取代APARNET成为互联网骨干，需要新的EGP
1989 BGP1(Border Gateway Protocol) [Lougheed & Rekhter]
1993 ISO IDRP(Inter-domain Routing Protocol)
1995 BGP4 [Rekhter & Tony Li] 发表，当前的域际路由协议标准
2006 最新的BGP4标准 [RFC4271] (支持4字节AS号)

## Slide 20: BGP4要点
交换网络层可达性信息(NLRI, Network Layer Reachability Info)
  对于IP网络，即IP地址前缀
基于路径向量协议，支持基于策略的路由，采用累积更新模式
两台相邻路由器，互称为peer，通过TCP端口179通信
eBGP：不同自治域间BGP过程，路由器代表各自的自治域交换信息
iBGP：同一自治域内的BGP过程，路由器间同步所有域内域外信息
路径属性：Origin, AS_path, Next_hop, Local_pref, (略)
最优路径选择：Local_pref, AS_path, Origin, MED (略)
四种消息：Open, Keepalive, Update, Notification

## Slide 21: BGP中基于策略的路由框架
导入策略
import policy
决策过程
decision process
导出策略
export policy
Adj-RIB-In
未处理路由更新
Adj-RIB-Out
待发送路由更新
确定哪些路由通告应该被过滤掉，
如何添加或
更改路径属性
基于导入的路由通告，当前路由表，
以及优先级设置，
来确定最优路径
确定哪些路由可以被通告给哪些邻居，
如何添加或
更改路径属性
RIB
路由表
Route-map
Map: 条件(哪些路由) Action:动作(过滤,更改)

## Slide 22: BGP路由交换过程
AS2
AS1
AS3
a
b
1
2
g
3
4
c
d
f
e
IP前缀
10.0.0.0/24
(1)AS间路由器
建立eBGP会话
(session)
(1)AS内路由器
建立iBGP会话
(0) IP前缀起源自AS1
通过静态配置或动态Redistribution
(0)AS内运行IGP,例如IS-IS或IEGRP
h
(2)建立了新会话
依据export策略
发送路由更新
10.0.0.0/24 路径:AS1
下一跳:2 (与b相连的接口)
(2)通过eBGP会话接收更新
依据import策略和决策过程
更新路由表，下一跳不变
10.0.0.0/24 路径:AS1 下一跳:2
(4)依据export策略
通过eBGP会话发送更新
10.0.0.0/24 路径:AS2 AS1
下一跳:h (与4相连的接口)
(4)通过eBGP会话接收更新
依据import策略和决策过程
更新路由表
10.0.0.0/24 路径:AS2 AS1 下一跳:h
(3)b通过路由redistribution将BGP路由信息注入给IGP,IGP中路由器在路由表中添加10.0.0.0/24
(5)最终所有AS,所有路由器都会找到通往10.0.0.0/24的路径
为什么不用IGP替代iBGP或相反？
(3)b通过iBGP会话发送更新给h
h更新路由表, 下一跳不变
10.0.0.0/24 路径:AS1 下一跳:2

## Slide 23: BGP路由属性(Cisco实现)
代码 | 路由属性 | 分类 | 说明
1 | ORIGIN | 公认必选 (必须支持并传递) | 起源类型，IGP=0, EGP=1, INCOMPLETE=2
2 | AS_PATH |  | eBGP时添加当前AS号, iBGP时不变
3 | NEXT HOP |  | eBGP时,为与peer同子网的本AS接口;iBGP时,不改变NEXT_HOP
5 | LOCAL_PREF | 公认自选 (必须支持,传递可选) | iBGP间交换，确定本AS内出口点
6 | Atomic Aggregate |  | 在路由聚合中有AS被丢弃掉
7 | Aggregator | 任选可传递 (若不支持,也可传递) | 执行路由聚合的路由器的AS号和IP地址
8 | Community |  | 路径标签，例如no-export, no-advertise
4 | MED (MULTI_EXIT_DISC) | 可选非传递 (若不支持,则忽略,且不传递) | 影响eBGP邻居对通往本AS的多个入口作区分
9 | ORIGINATOR ID |  | 路由发起者的RID，在路由反射器簇中防止回路
10 | Cluster List |  | 已经过路由反射器簇的列表，防止回路
13 | Cluster ID |  | 路由反射器簇的ID，防止回路
- | WIEGHT |  | Cisco专有，本地权重配置，不在路由器间交换

## Slide 24: BGP最优路径选择算法(Cisco实现)
Step | 路由属性 | 优 | 说明
1 | WEIGHT | 高 | 本地权重配置
2 | LOCAL_PREF | 高 | iBGP间交换，确定本AS内出口点
3 | Self-originated | - | 本路由器起源的路径优先
4 | AS_PATH LENGTH | 低 | 路径长度, AS_SET长度=1
5 | ORIGIN | 低 | 起源类型，IGP=0, EGP=1, INCOMPLETE=2
6 | MED | 低 | eBGP间交换，区分到达相同AS的多个出口
7 | eBGP > iBGP | - | 若为eBGP, 跳到第9步
8 | IGP Cost | 低 | 若为iBGP，挑选IGP代价最小的
9 | eBGP Oldest path | 高 | 老路径优于新路径，减小路由摆动
10 | Router ID | 低 | 用于打破僵局

## Slide 25: 策略实现 (1) 入界流量控制
公布路由是一种承诺,即会携带数据包到达对应目的
通过控制向邻居输出的路由信息，(不)告诉谁=(不)为谁提供传递服务
  对客户，通告所有路由信息
  对提供商和对等体，只通告自己及自己客户的信息
AS2
AS1
AS3
AS4
AS5
AS6
AS7
起源
AS6
AS3 AS6
AS1 AS3 AS6
AS2 AS1 AS3 AS6
?
?

## Slide 26: 策略实现 (2) 出界流量控制
为通往客户、对等、提供商的出口从高到低设定Local preference
或者，为通往客户、对等、提供商的出口从低到高设定IGP Cost
高
低
AS2
AS1
AS3
AS4
AS5
AS6
AS7
起源
AS6
AS3 AS6
AS1 AS3 AS6
AS2 AS1 AS3 AS6
AS3 AS6
AS4 AS3 AS6
最短路径优先

## Slide 27: 策略实现 (3) 影响上游入界入口
Multihoming：同时连接多个提供商以获得可靠接入
AS7希望AS2经过与AS5间的链接来访问自己
Path prepending：通过重复添加自己来降低路径优先级
AS2
AS4
AS5
AS7
起源
AS7
AS7
AS7
AS7
AS5 AS7
AS7
AS7
AS7
AS7
AS4 AS7 AS7 AS7

## Slide 28: 策略实现 (4) 影响邻居入界入口
AS7希望AS4经过链接(a-c)来访问自己
AS7在(c)发出的路由声明上配置较低MED值
AS4在路径选择时，倾向于选择MED值较低的(a)出口
AS4
AS7
起源
a
b
d
c
MED=0
MED=10

## Slide 29: 策略实现 (5) 增加前缀长度来竞争流量
AS2
AS4
AS5
AS7
声明
AS7
AS7
AS7
AS7
AS7
AS4 AS7 AS7 AS7
10.0.0.0/23
IP路由采用最长前缀匹配(Longest Prefix Match)
AS4希望AS2到AS7的流量经过自己
通过将一个前缀拆成多个更长前缀获得流量
AS7
AS7
AS7
AS5 AS7
10.0.0.0/23
10.0.0.0/23
10.0.0.0/23
10.0.0.0/23
10.0.0.0/24
10.0.0.1/24
10.0.0.0/24
AS4 AS7 AS7 AS7
10.0.0.1/24

## Slide 30: 2.BGP安全问题

## Slide 31: BGP安全事件
1997.04.25 AS7007（MAI）泄露大量前缀
2004.12.24 土耳其 TTNet (AS9121)声明整个路由表
2005.05.07 AS174（Cogent）劫持Google（64.233.161.0/24）
2006.01.22 Con Edison (AS27506)劫持Panix NIC（AS2033）
2008.02.24 巴基斯坦电信（AS17557）劫持YouTube（AS36561）
2009.02.16 捷克SuproNet (AS 47868) 触发了思科路由器ISO的Bug
2010.04.08 中国电信（ AS23724 ）劫持了约15%的互联网流量
2012.11.06 印度尼西亚ISP Moratel（AS23947）劫持Google（AS15169）
2013.02~07 白俄罗斯、冰岛ISP劫持美国流量
2014.02~05 黑客通过劫持19个ISP的电子货币矿工，获得$8,3000赃款

## Slide 32: BGP安全威胁 [A Survey of BGP Security Issues and Solutions PIEEE 10]
(BGP)路由安全问题，即路由器间的Byzantine（拜占庭）故障问题
  当某些路由器发生故障或恶意行为时，所有无故障路由器必须在有限时间内(termination)对特定消息达成一致(agreement)，该消息必须是由消息源所发送的(validity)
前缀劫持(Prefix hijacking)：一个AS声明一个属于其他AS的前缀
  蓄意的或配置错误
信道攻击：攻击邻居BGP路由器间TCP通信
  窃听、篡改、中间人攻击
  拒绝服务：打断TCP链接（引起路由震荡），剪断通信光纤
利用路由策略攻击：
  截断路径：令路径更短，从而占优
  延长路径：令伪造路径看起来像真实路径
  删除特定AS：隐藏该AS，使得与该AS相关策略失效
  添加特定AS：使得该AS为了避免环路，而自动删除该路由
  篡改MED或ORIGIN：影响邻居路由决策

## Slide 33: 前缀劫持成功的三种效果
黑洞(Blackhole)：流量被劫持到攻击者网络后被丢弃
  绝大多数由配置错误引发的劫持
  例如，巴基斯坦电信劫持Youtube
仿冒(Phishing)：攻击者假冒受害网络中的网站
  攻击者源地址欺骗(spoofing)
  例如，2014 黑客通过劫持电子货币矿工
窃听(Interception)：攻击者将劫持的流量又返还给受害网络
  例如，2010中国电信事故

## Slide 34: BGP前缀劫持示例：伪造前缀声明
AS6拥有前缀10.0.0.0/16，AS7通过声明10.0.0.0/16劫持相同前缀
根据路由策略(无谷+客户优先+短路径)，AS7、2、4、5改变路由，AS3、6不变
AS1上路由选择依赖于其他因素
HIT ComNet-II
AS2
AS1
AS3
AS4
AS5
AS6
AS7
10.0.0.0/16
10.0.0.0/16
如何劫持AS1和AS3？

## Slide 35: BGP前缀劫持示例：声明更长前缀
10.0.0.0/16
AS7通过声明10.0.0.0/17和10.0.128.0/17劫持相同前缀
除AS6外，根据最长前缀匹配规则，所有AS都选择来自AS7的路由
HIT ComNet-II
AS2
AS1
AS3
AS4
AS5
AS6
AS7
10.0.0.0/16
10.0.0.0/17
10.0.128.0/17
如果前缀是10.0.0.0/24, 而通常BGP路由器配置会
过滤掉长于/24的前缀，则此方法无法成功。

## Slide 36: 前缀劫持实例：巴基斯坦电信事故
2008年2月24日，巴基斯坦政府封杀YouTube，巴基斯坦电信计划在国内网络劫持YouTube的一个子前缀，但由于配置错误，该路由被泄露到上游网络提供商PCCW（盈科电讯），导致YouTube网站下线
208.65.153.0/24
17557
AS17557
Pakistan Telecom
AS18173
Allied Bank Pakistan
AS3491
PCCW
AS25462
RETN Ltd
208.65.153.0/22
36561
AS58467
Lahore Stock Exchange
AS18173
Aga Khan
University
AS3327
Linx Telecom
AS36561
YouTube

## Slide 37: BGP前缀劫持：影响范围分析 [A Study of Prefix Hijacking and Interception in the Internet SIGCOMM07]
当一个AS同时收到了“虚假路由”和“真实路由”，将根据客户优先+短路径策略来决定采用哪一个路由，具体结果如下表：（n为虚假路由长度）
HIT ComNet-II

## Slide 38: BGP路由泄露(Leak)：示例
路由泄露：违背路由策略，“泄漏”有效的路由信息
AS7违背无谷模型，将来自AS4的路由消息“泄露”给AS5
根据客户优先策略，AS5和AS2选择了经过AS7的路由
若AS4对入界流量进行过滤，只允许源地址为AS7起源的流量，则导致路由黑洞
HIT ComNet-II
AS2
AS1
AS3
AS4
AS5
AS6
AS7
10.0.0.0/16

## Slide 39: BGP路由泄露：分析
违背无谷模型：向Provider/Peer泄露来自其他Provider/Peer的路由
向谁“泄露”路由意味着为谁提供流量传递服务，从而截获流量
具体效果依赖于“存在的路由”和“泄露路由”哪一个更优
P2P
7
3
5
P2C
9
8
2
C2P
1
4
6

## Slide 40: 路由泄露实例：Moratel事故
2012年11月6日，印尼的本地ISP Moratel向其提供商PCCW（盈科电讯）泄露了Google的一个前缀，导致大量流量流向Moratel，使得Moratel网络瘫痪，形成路由黑洞
8.8.8.0/24
23947 15169
AS23947
Moratel
AS4436
nLayer
AS3491
PCCW
AS15169
Google
8.8.8.0/24
15169

## Slide 41: BGP前缀窃听：示例
窃听：攻击者通过改变路由使自己位于通信路径上
AS5通过向AS4声明10.0.0.0/16劫持该前缀
AS4和AS7通往被劫持前缀的路由经过AS5
HIT ComNet-II
AS2
AS1
AS3
AS4
AS5
AS6
AS7
10.0.0.0/16
10.0.0.0/16 AS5 AS6
注意路由是非对称的，
被窃听的是通往目标前缀的流量

## Slide 42: 前缀劫持实例：中国电信事故
2010年4月8日，中国电信由于配置错误劫持了15%的网络前缀
AS22724
China Telecom
66.174.161.0/24
4134 22724 22724
AS4134
China Telecom
AS7018
AT&T
AS3356
Level3
AS6167
Verizon Wireless
AS22394
Verizon Wireless
66.174.161.0/24
3356 6167 22394 22394

## Slide 43: 流量误导攻击实例：白俄罗斯事故
2013年2月白俄罗斯ISP GlobalOneBel误导了美国，韩国，德国，捷克，利比亚，伊朗等国流量

## Slide 44: 流量误导攻击实例：冰岛事故
2013年7月冰岛ISP Opin Kerfi (AS48685)声明了原本属于美国一家VoIP的IP前缀。

## Slide 45: 流量误导攻击实例：乌克兰事故

## Slide 46: BGP前缀窃听：分析
攻击者如何在不影响目标网络可达性的情况下，窃听尽可能大范围？
任务1：攻击者若要实现窃听，必须令邻居通往目标前缀的路由经过攻击者
方法：满足前缀劫持条件，让“经过攻击者路由”优于“已存在的路由”。
任务2：利用另外的“通往目标前缀的路由”，该路由与受影响路由无重合
方法：向受害邻居声明 “通往目标前缀的路由”，该路由上的AS都不会采纳该路由，因而不会受该声明影响。
一种实现前缀窃听的简单可行方法：向Provider或Peer进行“路由泄露”
HIT ComNet-II

## Slide 47: BGP路由异常检测方法与局限性
从多个AS的BGP路由器收集BGP路由更新消息，与历史信息比较分析
以下情况可能是异常：
  多起源(MOAS，Multiple Origin AS)前缀：同一个前缀由多个不同起源AS声明
    然而，多个Provider可能同时声明同一个无独立AS号的Multihoming网络的前缀，或者做路由聚合时忽略了小于/24的前缀的起源AS
    或者，一个AS可能更换了Provider
  一条路由不是无谷的：这意味着路径是伪造的，或者存在路由泄露
    然而，无谷模型是对现实的一种抽象，并非100%符合，例如两个AS在不同地区的关系可能不同，据说中国电信在中国地区是其他Tier1 ISP的Provider，在国外是Customer
    或者，已有链接发生了问题，路由切换到用于备份的隐藏链接上，该链接之前未出现过
  BGP路由和由traceroute发现的路径之间存在显著不同
    然而，攻击者可以篡改IP头部的TTL值，增加TTL以“跳过”攻击者的网络，或者伪造应答包的源IP地址
    另外，由于多种原因，BGP路由与实际traceroute经过路由可能不同
“异常”是相对的，任何对策都无法完全区别出“异常”和“正常”

## Slide 48: 3.RPKI与BGPsec

## Slide 49: 基于密码学的BGP安全方案
从体系结构上看，BGP安全的关键在于保护信息的完整性和真实性
起源验证(Origin Authentication)：保护前缀和起源AS的对应关系
  例如，RPKI（Resource PKI）[RFC6480~RFC6493, RFC7128]
路径验证(Path Authentication)：保护整条路径
  例如，BGPsec [draft-ietf-sidr-bgpsec-protocol-13]
  https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-sidr-bgpsec-protocol/
其他BGP安全方案参考[A Survey of BGP Security Issues and Solutions PIEEE 10]
HIT ComNet-II

## Slide 50: 密码学哈希函数
哈希函数：输入任意长度数据，压缩输出固定长度数据
抗冲撞(Collision resistance): It is hard to find (x, x′), x′ ≠ x such that H(x) = H(x′)
单项函数(one-way)：给定H(x) , 难以获得x
应用：
  消息摘要(digest)：哈希函数将消息与哈希值绑定在一起，已知消息的哈希值，可检测获得消息是否被改动
  可先隐藏消息，之后验证（承诺协议）
  将消息压缩（减小），提高后续处理性能
哈希函数
消息001001010101010100101001001010100101101010010100
哈希值
001101010001

## Slide 51: 加盐(Salted)哈希函数
通常情况下，有意义的消息都是有规律的（随机性不足）
字典攻击：攻击者构造一个包含常见消息的字典，预先计算字典中消息的哈希值。当获得一个未知消息的哈希值时，在字典中查询该哈希值，从而得到对对应消息
盐(salt)：一个非保密的随机串，用于增加消息的随机性
加盐哈希函数：在消息中加入salt，增加消息随机性
对抗字典攻击：预先构造的字典无效，攻击者需重新根据salt计算整个字典
哈希函数
消息001001010101010100101001001010100101101010010100
哈希值
001101010001
Salt

## Slide 52: 数字签名(Digital Signature)
数字签名:
  秘钥生成：签名者生成一对公钥和私钥，私钥需要保密
  签名：签名者以消息和私钥为输入，输出签名
  验证：任何人用消息、签名和公钥为输入，可验证签名是否由消息和私钥产生
数字签名实现了信息真实性、完整性、不可抵赖性：
  真实性(Authentication)：证明消息源是私钥的拥有者
  完整性(Integrity)：证明消息未被篡改
  不可抵赖(Non-repudiation)：消息源不能否认发送过消息
为提高签名和验证效率，先将消息经过哈希函数压缩
问题：如何安全地获得公钥？
私钥
签名
算法
验证
算法
公钥
消息是否真实？
签名
消息
00110101010001

## Slide 53: 数字证书(certificate)
数字证书：证明一个公钥所有权：Alice’s PK is PKAlice
  证书权威(CA)：Alice和Bob都相信的可信第三方
  Alice：将PKAlice发送给CA，获得CA签名的证书
  Bob：收到证书后，用PKCA验证证书，确认PKAlice的真实性
CA
Alice
Bob
PKCA
PKAlice
PKAlice的
真实性？
SKCA

## Slide 54: 公钥基础设施(PKI)提供认证链
PKI：一套提供基于数字签名的公钥认证的软硬件集合
认证链：以一个公钥为起点(信任锚，Trust Anchor)，对下一个公钥证书进行认证，被认证的公钥用来对再下一个证书进行认证，如此认证下去
PKI中只需要安全发布信任锚，就可以实现所有其他公钥的安全发布
PKB
PKD
PKA
PKC
SKA
SKB
SKC
Trust Anchor

## Slide 55: RPKI
IANA
AT&T
APNIC
AS7018
TELSTRA
JPNIC
SONY
AS1221
AS2527
12.0.0.0/8
12.0.0.0/8
210.0.0.0/7
202.0.0.0/7
202.12.128.0/18
211.120.132.0/22
211.120.0.0/12
202.12.128.0/18
211.120.132.0/22
RIRs: APNIC
RIPE AfriNIC
ARIN LACNIC
基于IP地址/ASN分配结构建立PKI
绑定“标识符资源和所有者的公钥”
HIT ComNet-II

## Slide 56: RPKI体系结构
RPKI采用支持IP地址和AS号[RFC3779]的X.509 PKI证书[RFC5280]
三个组件：
  RPKI：在IP地址/自治域号空间(资源Resource)分配的层次化结构上建立PKI
  ROA：Route Origination Authorizations (ROAs)绑定“资源标示符和资源拥有者的公钥”，而不包括资源拥有者的身份，因此，provide authorization, but not authentication
  REPO：一个分布式信息库系统，负责保存PKI对象和ROA对象
    REPO间通过Rsync同步
IAB对RPKI的评论
  1. the RPKI should have a single authoritative trust anchor
  2. this trust anchor should be aligned with the registry of the root of the allocation hierarchy
HIT ComNet-II

## Slide 57: RPKI应用场景
Validator
(Cache)
RPKI
REPO
Router B
(Relying Party)
ROA
1.2.3.0/24
AS6789
ROA
1.2.3.0/24
AS6789
Router A
Updates
1.2.3.0/24
AS6789
起源是否真实？
rsync
RPKI-RTR
BGP

## Slide 58: RPKI主要概念
IANA
APNIC
210.0.0.0/7
Trust Anchor
Certificate Issuer：证书发布者发放RC(资源证书)
授权(Delegate)：通过发放RC来转移对资源的监管
Allocate：将对资源的监管转移给中间组织
58
JPNIC
SONY
AS2527
211.120.132.0/22
211.120.0.0/12
211.120.132.0/22
Assign：将对资源的监管转移给末端组织
ROA：Route Origination Authorizations, 路由起源授权，授权一个AS声明一个前缀
End-entity (EE) certificate：证书内公钥对应的私钥不能签发其他证书
RC：资源证书，绑定公钥和资源
CA 证书：证书内公钥对应私钥可签发其他证书
Trust Anchor

## Slide 59: ROA
ROA
EE证书
ROA：IP地址范围，一个ASN，最大前缀长度
发布ROA：
  创建包含被认证前缀的EE证书（公钥和前缀）
  构造ROA负载，包括EE证书中的前缀和AS号
  用EE证书中公钥所对应的私钥对ROA签名
  将EE证书和ROA上传到REPO系统
  AS 0 ROA：前缀不可全球路由，例如192.168/16
AS2527
211.120.132.0/22
211.120.132.0/22
CA私钥
EE私钥
EE公钥

## Slide 60: REPO及所存储数据
目的：一个分布式REPO存储签名对象，提供给LIR/ISP来验证所有ROA
一个CA的REPO数据库：
  manifest（清单）：REPO中所有签名对象的列表（除清单之外），清单的签名被包含在一个EE证书中
    (1) 清单号（数字递增）
    (2) 发布时间
    (3) 下一次计划更新时间
    (4) 一个文件和哈希值对的列表.
  所有RC：CA和EE证书
  CRL(证书召回列表)
  ROA
理想情况下，每个RIR维护本地区内所有实体的PKI数据。
60

## Slide 61: Trust Anchor Locator
An rsync URI [RFC5781],
A <CRLF> or <LF> line break, and
A subjectPublicKeyInfo [RFC5280] in DER format [X.509], encoded in Base64
SubjectPublicKeyInfo ::= SEQUENCE {
algorithm AlgorithmIdentifier,
subjectPublicKey BIT STRING }
一个TAL例子：
rsync://rpki.example.org/rpki/hedgehog/root.cer
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAovWQL2lh6knDx
GUG5hbtCXvvh4AOzjhDkSHlj22gn/1oiM9IeDATIwP44vhQ6L/xvuk7W6
Kfa5ygmqQ+xOZOwTWPcrUbqaQyPNxokuivzyvqVZVDecOEqs78q58mSp9
nbtxmLRW7B67SJCBSzfa5XpVyXYEgYAjkk3fpmefU+AcxtxvvHB5OVPIa
BfPcs80ICMgHQX+fphvute9XLxjfJKJWkhZqZ0v7pZm2uhkcPx1PMGcrG
ee0WSDC3fr3erLueagpiLsFjwwpX6F+Ms8vqz45H+DKmYKvPSstZjCCq9
aJ0qANT9OtnfSDOS+aLRPjZryCNyvvBHxZXqj5YCGKtwIDAQAB

## Slide 62: REPO Publication Point(发布点)
证书A
AIA
SIA
证书B
AIA
SIA
证书C
AIA
SIA
A的Repo目录
与清单
B的Repo目录
与清单
C的Repo目录
与清单
Subject Information Access
Authority Information Access
CRLDP
CRL
CRLDP

## Slide 63: RPKI-RTR
路由器从ROA缓存中获得所需ROA信息，通过TCP，TLS，SSH等协议传输
路由器启动后执行协议的过程：
Cache Router
~ ~
| <----- Reset Query -------- | R requests data (or Serial Query)
| |
| ----- Cache Response -----> | C confirms request
| ------- IPvX Prefix ------> | C sends zero or more
| ------- IPvX Prefix ------> | IPv4 and IPv6 Prefix
| ------- IPvX Prefix ------> | Payload PDUs
| ------ End of Data ------> | C sends End of Data
| | and sends new serial
~ ~

## Slide 64: RPKI示例：
$ whois -h whois.bgpmon.net 186.0.0.0
Prefix: 186.0.0.0/18
Prefix description: UNE-ETP
Country code: CO
Origin AS: 13489
Origin AS Name: EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P.,CO
RPKI status: ROA validation successful
First seen: 2011-11-05
Last seen: 2015-02-28
Seen by #peers: 227
$ whois -h whois.bgpmon.net " --roa 13489 186.0.0.0/18"
0 – Valid
ROA Details
Origin ASN: AS13489
Not valid Before: 2014-09-29 03:00:00
Not valid After: 2016-09-29 03:00:00 Expires in 1y212d2h58m1.60000000149012s
Trust Anchor: repository.lacnic.net
Prefixes: 190.128.64.0/18 (max length /18)
2803:d80::/28 (max length /28)
190.151.192.0/18 (max length /18)
190.128.0.0/18 (max length /19)
201.236.224.0/19 (max length /19)
201.236.192.0/19 (max length /21)
191.98.0.0/17 (max length /17)
186.0.0.0/17 (max length /18)

## Slide 65: RPKI优缺点
优点：
  不改变BGP，路由不需要在线密码学计算
  前缀劫持检测
  有效激励：AS为了避免自己的前缀被劫持，原因采用RPKI
挑战：
  RPKI本身成为最大弱点（被攻击，错误配置，故障）
  RPKI可以被不改变起源AS的攻击绕过，例如声明较短路径，或伪造路径

## Slide 66: RPKI环境搭建
互联网域名管理技术国家工程实验室 技术白皮书
《RPKI 测试环境搭建》
http://cnnic.cn/gjymaqzx/aqzxwxbz/201501/W020150126452074581246.pdf

## Slide 67: BGPsec
BGPsec依赖于RPKI
BGP更新消息中一条路径上的每个AS对自己的路由声明做签名
AS1
AS2
AS3
1.2.3.0/24
1.2.3.0/24 AS2 AS1
1.2.3.0/24 AS3 AS2 AS1
1.2.3.0/24 AS2 AS1
IANA
RIR1
RIR2
验证
1.2.3.0/24 AS3 AS2 AS1
1.2.3.0/24 AS2 AS1
得到
1.2.3.0/24 AS2 AS1

## Slide 68: BGPsec_Path格式：
AS Number (4 octets)
Flags (1 octet)
pCount (1 octet)
Secure_Path Segment
Algorithm Suite Id.
Secure_Path Len
Signature_Block Length
Signature Segments
Signature Length (2 octets)
Subject Key Id (20 octets)
Signature
一一对应
1或2个Signature block，用于新旧算法兼容
RPKI中证书SKI
BGPsec更新消息：用一个可选属性 BGPsec_Path 替代 AS_Path

## Slide 69: 签名内容1：当起源一个新路由
Origin AS Number (4 octets)
Flags (1 octet)
pCount (1 octet)
Secure_Path
Algorithm Suite Id. (1 octet)
NLRI Prefix (variable)
AFI (2 octets)
Target AS Number (4 octets)
SAFI (1 octets)
MP_REACH_NLRI

## Slide 70: 签名内容2：当传递一个路由
Signer’s AS Number (4 octets)
Flags (1 octet)
pCount (1 octet)
Secure_Path
Most Recent Sig Field
Target AS Number (4 octets)

## Slide 71: 处理BGPsec更新消息
检查BGPsec_Path语法正确性
检查Secure_Path片段
  检查每个Secure_Path片段有一个对应的Signature片段
  检查消息中不包含AS_PATH属性
  若更新消息不是来自AS confederation的，检查确保Secure_Path片段中不包含Confed_Sequence标记
  若更新消息应该来自一个pCount≠0的对等体，则检查确保最近加入的Secure_Path片段中pCount≠0
检查Signature片段
  通过RPKI获得验证签名所需的有效的（AS号，SKI，公钥）三元组
  计算被签名内容的摘要
  以签名、公钥、摘要作为输入，用指定算法来验证签名
RPKI：
  获得ROA来验证前缀起源(AS号与IP地址前缀)的真实性
  Router Certificates：证明路由器可以代表一个AS，及其公钥

## Slide 72: BGPSEC优缺点
优点：
  阻止路径伪造，BGPSEC对AS间链接做签名
挑战：
  需要在线签名，路由器必须签名和验证路由更新消息
  缺乏部署激励：BGPSEC不会起作用，除非所有AS都部署